| Echelle graphique (linéaire) | B0 |
| --- | --- |

- Construire une échelle graphique.

Echelle numérique     1 : 30 000 000

| 1cmcarte | représente | 30 000 000 cm dans la réalité |
| --- | --- | --- |
| 1cmcarte | représente | 300 000 m dans la réalité |
| 1cmcarte | représente | 300 km dans la réalité |

Nous pouvons traduire cela graphiquement (l’échelle est donc ici centimétrique)

- Utiliser une échelle graphique.

B1. L’échelle graphique est centimétrique.

Dc = 12,3 cm

Premier centimètre de l’échelle graphique

DR = 12,3.250

DR = 3075 m

B2. L’échelle graphique n’est pas centimétrique (agrandissement ou réduction de carte)

Dc = 28,3 cm

Première graduation de l’échelle graphique

L’intervalle est de 2,3 cm

DR = (28,3/2,3).250

DR = 3076,0 m soit 3076 m

La formule la plus générale est donc

DRI= Distance Réelle représentée par un Intervalle

# Text boxes

DR= (DC/intervalle).DRI

250

m

0

250

m

0

300                  900

km

0           600                 1200