FICHE DE THEORIE 2 : LES DIFFERENTS TYPES D’ANGLES

1. Angles adjacents

Définition :

Deux angles adjacents sont deux angles ayant le même sommet, un côté commun et situés de part et d’autre de ce côté commun.

Exemple : AOB et BOC sont deux angles adjacents

2. Angles complémentaires – Angles supplémentaires

Définitions :

Deux angles complémentaires sont deux angles	 Deux angles supplémentaires sont deux angles

dont la somme des amplitudes vaut 90°. 	 dont la somme des amplitudes vaut 180°.

Exemple : AOB et BOC sont deux angles complémentaires 	  Exemple : AOB et BOC sont deux angles  supplémentaires

3. Angles opposés par le sommet

Définition :

Deux angles opposés par le sommet sont deux angles ayant le même sommet et dont les côtés de l’un sont les prolongements des côtés de l’autre.

Exemple : AOB et COD sont deux angles opposés par le sommet

Propriété :

Deux angles opposés par le sommet ont la même amplitude.

4. Angles formés par deux droites parallèles coupées par une droite sécante

a) Angles correspondants :

Définition :

Deux angles correspondants sont deux angles situés du même côté de la sécante, l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur des parallèles.

Propriété :

Deux angles correspondants ont la même amplitude.

b) Angles alternes-internes :

Définition :

Deux angles alternes-internes sont deux angles situés de part et d’autre de la sécante, tous deux à l’intérieur des parallèles.

Propriété :

Deux angles alternes-internes ont la même amplitude.

c) Angles alternes-externes :

Définition :

Deux angles alternes-externes sont deux angles situés de part et d’autre de la sécante, tous deux à l’extérieur des parallèles.

Propriété :

Deux angles alternes-externes ont la même amplitude.

Exemple : 	A1 et B1 sont deux angles correspondants

A2 et B4 sont deux angles alternes-internes

A4 et B2 sont deux angles alternes-externes

5. Angles d’un triangle

a) Angles intérieurs d’un triangle :

Propriété :

La somme des amplitudes des angles intérieurs d’un triangle vaut 180°.

Exemple : 	|A1| + |B1| + |C1| = 180°

b) Angle extérieur d’un triangle :

Propriété :

L’amplitude d’un angle extérieur d’un triangle vaut la somme des amplitudes des angles intérieurs non adjacents.

Exemple : 	|C2| = |A1| + |B1|